Сбережём хлеб от огня !!!

В настоящее время в сельскохозяйственных предприятиях полным ходом идет подготовка к заготовке и уборке колосовых и зерновых культур. Поэтому при уборке и заготовке урожая 2015 г. необходимо предусмотреть следующие противопожарные мероприятия; до начала уборки урожая все задействованные в ней лица должны пройти противопожарный инструктаж, а уборочные агрегат и автомобили должны быть оснащены

первичными средствами пожаротушения (комбайны всех типов и тракторы – двумя огнетушителями, двумя штыковыми лопатами и двумя метлами). Оборудованы исправными искрогасителями и иметь отрегулированные системы питания, зажигания и смазки, а также их необходимо укомплектовать ящиками с песком, кошмой, флягой с водой на каждый уборочный агрегат.

Уборка урожая проходит в жаркую погоду, и поэтому необходимо помнить, что малейшая оплошность или небрежность могут привести к пожару и гибели людей. Вся задействованная на уборке техника при отсутствии первичных средств пожаротушения не должна выезжать на линию. Перед созреванием колосовых хлебные поля в местах прилегания к лесным массивам, автомобильным дорогам должны быть обкошены и опаханы полосой шириной не менее 4-х метров. Между участками должны делаться прокосы шириной не менее 8 метров. Скошенный хлеб с прокосов надо немедленно убирать.

Места переработки и хранения зерна также должны быть укомплектованы первичными средствами пожаротушения и иметь противопожарный запас воды. Электропроводка должна быть исправной и проверенной, ненужные участки обесточены и убраны. Необходимо провести замеры сопротивления изоляции, лампочки освещения заключить в плафоны закрытого типа, деревянные конструкции чердака обработать огнезащитным составом. В электро-щитовых категорически запрещается использование некалиброванных плавких вставок («жучков») во избежание перегрузки напряжения и короткого замыкания.

Во время уборки зерновых категорически запрещено применение паяльных ламп для выжигания пыли в радиаторах двигателей, заправлять автомашины в ночное время в полевых условиях, работать на тракторах, самоходных шасси и автомобилях без капотов или с открытыми капотами. Не разрешается сжигание стерни, пожнивных остатков и разведение костров на полях. В непосредственной близости от убираемых хлебных массивов площадью более 25 га необходимо иметь наготове трактор с плугом

на случай пожара.

Главной причиной пожаров на полях является человеческий фактор. Технику готовит к работе человек, и из-за халатности, недоработок и упущений огонь может уничтожить плоды тяжкого труда многих людей

Ответственность за обеспечение пожарной безопасности при уборке урожая возложена на руководителей хозяйств. Все эти требования приходится напомнить вновь, ибо огонь может в считанные минуты охватить большой массив хлебов и погубить плоды нелегкого труда. Вот поэтому в комплексе мер, обеспечивающих сведение до минимума потери зерна, противопожарной защите должно быть придано особое значение. А выполнение вышеперечисленных мероприятий даст возможность провести уборку урожая без потерь, избежать проблем, связанных с пожаром.

Руководители, виновные за нарушение правил пожарной безопасности, будут привлекаться к административной ответственности.

Общеизвестно, что в сухую и жаркую погоду, в период уборки урожая, любая неосторожность с огнем в хлебных массивах: брошенный окурок, детская шалость, искра от сельхозмашин – могут привести к пожару и превратить золото зерна в черный пепел. Если в поле вспыхнет огонь, моральные и материальные потери будут колоссальными, поэтому сберечь урожай – первоочередная задача не только для хлеборобов, но и для каждого из нас.

Если же пожар возник и вы стали этому свидетелем – немедленно сообщите об этом в МЧС по телефону 101 или 112, и приступите к его тушению подручными средствами. Следует всегда помнить, что только совместными усилиями мы сможем сберечь зерновые от пожара в этот пожароопасный период.

Начальник 36 ПЧ ФПС ГПС ФГКУ

«4 отряд ФПС по Алтайскому краю»                                 А.Г. Королёв